## Slide 1: Cyclic Redundancy Checks and Error Detection
Bc. Michal Šedý
Waylon Jepsen
Systémy odolné proti poruchám – téma č. 5

## Slide 2: Obsah
Motivace
Separovatelný CRC
Galoisovo pole GF2
Konstrukce kódového slova
Vlastností generátorů
Typy chyb
Experimentální data
Výsledky experimentů

## Slide 3: Motivace
Je potřeba detekce poškozených dat.
Poškozená data vedou na chybné výsledky (genetická data, ML).
Mimo blokových a náhodných chyb, se v praxi objevují také výpadky nebo vložení části dat.
Výpadky a vložení části dat se CRC hůře detekují.
Je potřebné znát úspěšnost detekce chyb pro jednotlivé polynomy.
Cílem této práce bylo vyhodnotit úspěšnost detekce chyb na reálných datech pro různě polynomy 16-tého stupně.

## Slide 4: Separovatelný CRC (Cyclic Redundancy Check)
CRC kód (n, k)
  n – délka celého kódového slova
  k – délka kódové informace
  vytvořen polynomem stupně
Úspěšnost detekce chyb závisí na zvoleném polynomu .
je ekvivalentní polynomu:
Kódové slovo c se skládá ze dvou částí c = [m, r]
  m – původní zpráva s ekvivalentním polynomem .
  r – zbytek po dělení
  c – musí být dělitelné bezezbytku (jinak obsahuje chybu)
Pro operace je použito Galoisovo pole GF2.

## Slide 5: Galoisovo pole GF2
Obsahuje dva elementy {0,1}.
Pro GF2 platí: , kde % je operace modulo.
Dělení polynomů lze provést pomocí posuvných registrů a hradel XOR.
Primitivní generující polynomy, které jsou primitivními dosahují ne-lepších detekčních výsledků.

## Slide 6: Příklad separovatelného CRC (9,6)
Mějme zprávu m = 100100 s ekvivalent-ním polynomem .
Generující polynom
je ekvivalentní zápisu 1101
Násobení polynomu je ekvivalentní násobení (posuv).
Zbytek po dělení je 001.
Výsledné kódové slovo je 100100 001.
100100000 =
10000000
1010000
111000
01100
1100
001 = r
c = 100100 001

## Slide 7: Chyby – x-násobná chyba
Pokud není polynom zprávy dělitelný generujícím polynomem bezezbytku, obsahuje zpráva chybu.
Je nutné minimalizovat případy, kdy je chybný polynom dělitelný bezezbytku (chyba se nepozná).
Vhodně navržený generující polynom je základem.
Jednoduchá chyba
  Stačí, aby měl dva nenulové členy.
Lichý počet chyb
  musí mít sudý počet členů.
  Volí se například , kde g‘(x) je ireducibilní polynom s lichým počtem členů.

## Slide 8: Chyby – x-násobná chyba
Dvojchyba
  Pro každé existuje takové, že dělí bezezbytku.
  Vždy existuje nedetekovatelná dvojchyba.
  Délka zprávy M(x) musí být menší než 2n-k – 1
  Pro CRC (n, k) volíme tak, aby bylo dostatečně velké.
  Délka polynomu zprávy musí být menší, než .

## Slide 9: Chyby – Shluková chyba (burst error)
Jedná se o shluk délky b, který obsahuje chybné hodnoty.
  00001010000
  00010011000
Pro všechny ireducibilní generující polynomy stupně p platí:
  Detekuje všechny shluky do délky p.
  Detekuje všech shlukových chyb délky více než .
  Pravděpodobnost nedekování shlukové chyby větší délky než je

## Slide 10: Testování
CRC (65552, 65536)
727552 poškozených paketů
27 různých generujících polynomů stupně 16
  Primitive in GF2
    5 primitivních polynomů stupně 16
  Primitive 15 in GF2(x+1)
    5 polynomů stupně 15 vynásobených (x+1)
  Ireducible GF2 Orbiter
    10 ireducibilních polynomů stupně 16 zvolených nástrojem Orbiter
  From Program
    5 nejlepších polynomů pro detekci dvoubitové chyby
    polynom CCITT využívaný v X.25, V:41, Bluetooth, SD
    polynom CRC-16 od IBM využívaný v USB, ANSI X3.28, Bisinc, Modbus

## Slide 11: Nezachycené chyby podle generátorů

## Slide 12: Nejlepší generátory
0x136C3
  Primitivní polynom stupně 16.
  Pouze 4-krát neodhalil chybu.
  Očekávalo se, že bude dávat dobré výsledky.
0x15FFF
  Polynom stupně 16 vybraný z nejlepších pro detekci dvoubitových chyb.
  Pouze 5-krát neodhalil chybu.
  Není ireducibilní.
  Neočekávaly se tak dobré výsledky.

## Slide 13: Nejhorší generátory
0x18005
  Polynom CRC-16 používaný IBM v mnoha protokolech (zarážející).
  Nejhorší testovaný generátor.
  Neodhalil 28 chybných paketů.
0x14AA7
  Ireducibilní polynom stupně 16 vybraný nástrojem Orbiter.
  Neodhalil 16 chybných paketů.
  Ne všechny ireducibilní polynomy reagují dobře na náhodné shlukové chyby.

## Slide 14: Průměrná chyba skupiny generátorů

## Slide 15: Průměrná chyba skupiny generátorů – komentář
Nejhorších výsledků dosahovaly generu-jící polynomy stupně 15 vynásobeny (x+1).
  Toto není překvapující, protože žádný z nich nebyl ireducibilní.
Průměrně dosáhly nejlepších výsledků polynomy ze skupiny „From Program“, které jsou současně polynomy nejlépe detekujícími dvoubitové chyby.
  Tento výsledek byl nečekaný, protože v této skupině nejsou pouze primitivní polynomy.

## Slide 16: Hammingová vzdálenost chyb

## Slide 17: Hammingová vzdálenost chyb – komentář
Na základě výsledku Koopmana1 můžeme zhodnotit hammingovou vzdálenost (HD) nedetekovaných chyb.
Koopman uvedl tabulku generujících polynomů různých řádů a jejich HD.
Nejsou uvedeny polynomy pro větší HD, než 19.
1: http://users.ece.cmu.edu/~koopman/crc/index.html
Z grafu lze vidět, že HD reálně se vyskytujících chyb je mnohem větší, než se kterou počítá Koopman.
Většina nedetekovaných chyb měla HD = 8329,5.

## Slide 18: Budoucí práce
Optimalizace programu na vyhledávání generujících polynomů.
Vyzkoušet generátory řádu 32 a 64.
Prozkoumat rozdílné chybové vzory (mohou se lišit pro různé přeno-sové technologie).
Otestovat BCH kódy, opravné kódy založené na CRC

## Slide 19: Literatura
Jepsen, W. (2022). Cyclic Redundancy Checks and Error Detection. arXiv. https://doi.org/10.48550/ARXIV.2205.11344
Koopman, P. http://users.ece.cmu.edu/~koopman/crc/index.html
Drábek, V., Bidlo, M. (2023). Systémy odolné proti poruchám: SSP 6. Cyklické kódy
https://github.com/0xJepsen/CRC_Research/tree/master/crclists

## Slide 20
Děkuji za pozornost